Talis MW 180-12-1

Seadme montaaźi tohib teostada vaid kvalifitseeritud elektrik. Paigaldage anduri ja seadme vahele kaitselüliti (250VAC, 6A) karakteristik C, nagu ette nähtud EN 60898-1. Garantii kaotab kehtivuse kui seadet omaalgatuslikult muuta või manipuleerida.

Info

Liikumisandur kasutab passiiv infrapuna sensorit (PIR sensor), mis  reageerib temperatuuri muutustele mõõtealas.

Paigaldus

Jälgige illustreerivaid jooniseid originaal juhendist.

Asukoha valikul (joonis nr.2) on tähtis, et liikumisanduri läheduses ei oleks soojusallikaid, peegeldavate pindadega (näiteks peeglid) ega liikuvaid  objekte (suured taimed, puuoksad). Ärge paigaldage liikumisandrit otsese päiksevalguse kätte. Soovitatav paigalduskõrgus on 2 meetrit.

Kasutage kruvikeerajat, et eemaldada anduri korpus põhja küljest (Joonis 5A/5B). Koorige toitekaabli otstest 6-8mm isolatsiooni (joonis 5C). Paigaldage põhjaplaat kasutades komplektis olevate kruvide abil (Joonis 5C). Tõmmake toitekaabel läbi kummitihendite (Joonis 5D) ja ühendage anduri külge (Joonis 4). Paigaldage liikumisandur põhjaplaadi külge (Joonis 5D) ja seadistage liikumisanduri (Joonis 5E).

Seadistus

Jälgige illustreerivaid jooniseid originaal juhendist.

Liikumisanduri seadistamiseks on 3 nuppu (Joonis 6). Nupu „METER“ abil saab seadistada mõõteala kaugust (kuni 12m.). „TIME“ nupu abil saab määrata aega kui pikalt (seadistatav 5sek. – 12min.) põleb valgustus peale liikumise tuvastamist mõõtealas. Nupu „LUX“ abil saab seadisatada valgustase (seadistatav 5Lux - ∞ ), millest alla poole lülitub liikumisandur töösse.

Tehnilised andmed

Mõõtmed			99 x 82.7 x 106.7

Toide			230V/ 50-60Hz

Mõõtenurk			180°

Mõõteala			umbes 12m paigaldatuna 2m kõrgusele

Töötemperatuur		-25...+45 C

Kaitseaste			IP54

Voolutarve			˂1W (passiiv olekus)

Lülitusvõimsus valgustus:

-Hõõglamp 			max. 1000W

-Halogeenlamp (AC) 		max. 500W

-Luminofoorlamp		max. 200W (kompenseerimata)

-LED lamp			max. 100W

- Valgustundlikus		5 Lux - ∞ LUX

- Lülituseaeg		5sek. – 12min.

Tarnija: OÜ Rotellaks Tähe 114 Tartu, 51013  Tel. 736 6116  www.rotellaks.ee

Talis MW 180-12-1

Seadme montaaźi tohib teostada vaid kvalifitseeritud elektrik. Paigaldage anduri ja seadme vahele kaitselüliti (250VAC, 6A) karakteristik C, nagu ette nähtud EN 60898-1. Garantii kaotab kehtivuse kui seadet omaalgatuslikult muuta või manipuleerida.

Info

Liikumisandur kasutab passiiv infrapuna sensorit (PIR sensor), mis  reageerib temperatuuri muutustele mõõtealas.

Paigaldus

Jälgige illustreerivaid jooniseid originaal juhendist.

Asukoha valikul (joonis nr.2) on tähtis, et liikumisanduri läheduses ei oleks soojusallikaid, peegeldavate pindadega (näiteks peeglid) ega liikuvaid  objekte (suured taimed, puuoksad). Ärge paigaldage liikumisandrit otsese päiksevalguse kätte. Soovitatav paigalduskõrgus on 2 meetrit.

Kasutage kruvikeerajat, et eemaldada anduri korpus põhja küljest (Joonis 5A/5B). Koorige toitekaabli otstest 6-8mm isolatsiooni (joonis 5C). Paigaldage põhjaplaat kasutades komplektis olevate kruvide abil (Joonis 5C). Tõmmake toitekaabel läbi kummitihendite (Joonis 5D) ja ühendage anduri külge (Joonis 4). Paigaldage liikumisandur põhjaplaadi külge (Joonis 5D) ja seadistage liikumisanduri (Joonis 5E).

Seadistus

Jälgige illustreerivaid jooniseid originaal juhendist.

Liikumisanduri seadistamiseks on 3 nuppu (Joonis 6). Nupu „METER“ abil saab seadistada mõõteala kaugust (kuni 12m.). „TIME“ nupu abil saab määrata aega kui pikalt (seadistatav 5sek. – 12min.) põleb valgustus peale liikumise tuvastamist mõõtealas. Nupu „LUX“ abil saab seadisatada valgustase (seadistatav 5Lux - ∞ ), millest alla poole lülitub liikumisandur töösse.

Tehnilised andmed

Mõõtmed			99 x 82.7 x 106.7

Toide			230V/ 50-60Hz

Mõõtenurk			180°

Mõõteala			umbes 12m paigaldatuna 2m kõrgusele

Töötemperatuur		-25...+45 C

Kaitseaste			IP54

Voolutarve			˂1W (passiiv olekus)

Lülitusvõimsus valgustus:

-Hõõglamp 			max. 1000W

-Halogeenlamp (AC) 		max. 500W

-Luminofoorlamp		max. 200W (kompenseerimata)

-LED lamp			max. 100W

- Valgustundlikus		5 Lux - ∞ LUX

- Lülituseaeg		5sek. – 12min.

Tarnija: OÜ Rotellaks Tähe 114 Tartu, 51013  Tel. 736 6116  www.rotellaks.ee