Taxxo M 45-1-MID

Seadme paigaldust tohib teha vaid kvalifitseeritud elektri personal. Seadme manipuleerimisel ja oma volilisel muutmisel kaob garantii. Sertifikaadid asuvad originaaljuhendi lõpus.

1) Ühendusskeem

- Sisse tulev faas

- Väljuv faas

- Neutraal

6.	Neutraal

20 - 21  Impulss väljund

2) Tehnilised andmed ja mõõdud

Mõõdud		120 x 18 x 65

Ühendus		230 V AC, ±20%

Baasvool (Ib)		5A

Maksimumvool	 (Imax)	45A

Käivitusvool		0,004 Ib

Ühendusviis		Otse

Sagedus		50 Hz

Sisemine tarbimine	≤ 2 W / ≤ 10 VA

Impulss väljund		1000 imp/kWh

Impulss väljund S0					Töö temperatuur	-25°C ... +55°C

-Pinge			12-27VDC			Täpsusklass	B

-Vool			≤ 27 mA			Kaitse tüüp	IP51

-Max. Kaabli pikkus	20m				Kaitseklass		II

-Impulsi kestus		30-80 ms			Max. Kaabli ristlõige	12 mm²

Tarnija: OÜ Rotellaks Tähe 114 Tartu, 51013  Tel. 736 6116  www.rotellaks.ee

Taxxo M 45-1-MID

Seadme paigaldust tohib teha vaid kvalifitseeritud elektri personal. Seadme manipuleerimisel ja oma volilisel muutmisel kaob garantii. Sertifikaadid asuvad originaaljuhendi lõpus.

1) Ühendusskeem

- Sisse tulev faas

- Väljuv faas

- Neutraal

6.	Neutraal

20 - 21  Impulss väljund

2) Tehnilised andmed ja mõõdud

Mõõdud		120 x 18 x 65

Ühendus		230 V AC, ±20%

Baasvool (Ib)		5A

Maksimumvool	 (Imax)	45A

Käivitusvool		0,004 Ib

Ühendusviis		Otse

Sagedus		50 Hz

Sisemine tarbimine	≤ 2 W / ≤ 10 VA

Impulss väljund		1000 imp/kWh

Impulss väljund S0					Töö temperatuur	-25°C ... +55°C

-Pinge			12-27VDC			Täpsusklass	B

-Vool			≤ 27 mA			Kaitse tüüp	IP51

-Max. Kaabli pikkus	20m				Kaitseklass		II

-Impulsi kestus		30-80 ms			Max. Kaabli ristlõige	12 mm²

Tarnija: OÜ Rotellaks Tähe 114 Tartu, 51013  Tel. 736 6116  www.rotellaks.ee