Ruumi termostaat Thermio 713

Ruumi termostaat võimaldab ratsionaalselt soojuse reguleerimist, säästab energiat, võimaldab kõige lihtsamal viisil soovitud ruumi temperatuuri hoida.

- saab juhtida kütet või kliimaseadet temperatuuril +5°C kuni +35°C.

- ventilaatori kiiruse reguleerimine

- automaatne külmakaitse

Kasutuskoht

- pinnapealne installatsioon seinale

- ainult kuivades ruumides!

Installatsioon

1.Seadme katte eemaldamiseks keerake eelnevalt lahti küljel olev kruvi.

2.Ühendada juhtmed vastavalt elektriskeemile.

3.Seadme tagakülg kinnitada kaasasolevate kruvidega seina külge.

4.Paigalda tagasi seadme kate ja keera kinni kruvi.

Temperatuuri reguleerimine

Ruumi temperatuuri saab reguleerida klahvidega + ja -.

1.Valige lülitiga Teile vajalik funktsioon: küte või jahutus.

2.Vajutage klahvile + või - 2 korda. Displeil taustvalgus läheb põlema ja temperatuuri numbrid vilguvad.

3.Valige klahviga + või - Teile sobiv temperatuur. Kui 10 sekundi jooksul ei toimu andmete sisestamist, siis salvestatakse soovitud temperatuur ja displeile kuvatakse ruumi temperatuur.

Kui vajutate klahve + või – üks kord, siis displei valgustus lülitub sisse 15 sekundiks.

Funktsioonid

Lülitage nupp vajalikku asendisse:

0           Väljas

Küte	Valige klahvidega + või - Teile vajalik temperatuur.

Ruumi temperatuuri muutudes lülitub küte sisse või välja.

Jahutus  Valige klahvidega + või - Teile vajalik temperatuur. Ruumi temperatuuri muutudes lülitub kliimaseade sisse või välja. Kui küte või jahutus on sisse lülitatud, siis põleb displeil sümbol

Kiiruse astmed

I     aste nr.1   = aeglane kiirus

II    aste nr.2   = keskmine kiirus

III   aste nr.3   = maksimaalne kiirus

Koos kütte ja jahutuse väljalülitusega lülitatakse välja ka ventilaator, seda olenematta kiiruse astmest.

Diferentsiaal

Saab valida kaks erinevat diferentsiaali temperatuuri reguleerimiseks: kas 0,4°C või 0,6°C. Selleks sillata keskmine ja üks äärmistest klemmidest. Diferentsiaali klemmid asuvad seadme kaane ülemises osas.

Tehnilised andmed:

Mõõdud KxLxS, mm		82x111x26 mm

Toitepinge			220-240V/50-60 Hz

Lülitusvõimsus

Aktiiv (induktiivkoormus  0,6)	max 6(2)A/250V AC/50 Hz

Lülitusväljund			potensiaalivaba

Funktsioonid			küte/jahutus

Kiirus Fan Coil			3 kiirusastet

Automaatne külmakaitse		+ 5°C

Diferentsiaal			0,4°C või 0,6°C

Reguleerimisala 			+ 5°C kuni + 35°C

Temperatuuri mõõtepiirkond	+ 0°C kuni + 40°C

Temperatuuri kontroll displeil	iga 10 sekundi järel

Töötemperatuur			- 5°C kuni + 45°C

Täpsus				± 1°C + 20°C juures

Näidu täpsus			0,5 °C

Kaitseklass			IP 30

Tarnija: OÜ Rotellaks  51013 Tartu Tähe 114  Tel: 736 6116  www.rotellaks.ee