Talento 751/752 PRO Kasutusjuhend

Programmkellal Talento 751 PRO-l  on 1 ümberlülituv kontaktipaar.

Programmkellal Talento 752 PRO-l  on 2 ümberlülituvat kontaktipaari.

1. Seadme elektrilist montaazi tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektripersonal!

2. Displei sümbolid:

A  Kahe vasakpoolse nupu funktsioonide tähised   MENU 	automaattöölt üleminek programmeerimisele

B  Kanalite lülitusseisund ( sees, väljas )           ESC    	B Käsitsilülitus (ON/OFF/OVR/FIX)		                                        ESC             	programmeerimises samm tagasi

C  Kella menüü näit			      OK      	valiku kinnitamine

D  Nädalapäev			   	    EDT    	programmi muutmine

E  Päeva lülitusprogramm		                         NO       	käsku mitte täita

G  Suve/talveaeg			                       YES    	käsk täita

H  Kahe parempoolse nupu funktsioonide tähis	                 DEL	 kustutada

I   Parempoolsed nupud  (valikute kinnitamiseks)          RES	 Reset ehk nullimine

J  Vasakpoolsed nupud (menüüs liikumiseks)

3. Menüü struktuur

1) Valik puudub Talento 751/752 PRO-l

4. Keele valik

Vajutage MENU nupule. Valige ▲▼nuppudega LANGUAGE ja vajutage OK. Valige ▲▼nuppudega sobilik keel (vaikimisi Inglise keel) ja vajutage OK, väljuge menüüst ESC nupuga.

5. Kuupäev ja kellaaeg

Vajutage MENU nupule, valige DATETIME ja vajutage OK. Esmalt sisetage + - nuppudega aasta (YEAR) ja vajutage OK, kuu(MONTH) ja vajutage OK, kuupäev (DAY) ja vajutage OK, nädalapäev (DAY E=1 P=7) ja vajutage OK, tunnid (HOURS) ja vajutage OK, minutid (MINUTES) ja vajutage OK. Väljuge menüüst  ESC nupuga.

6. Suve- ja talveaja lülitus

Vajutage MENU nupule. Valige ▲▼nuppudega DAYLIGHT ja  vajutage OK, valige AUTO (kui soovite automaatset lülitust) või NO (kui ei soovi suve- ja talveaja lülitust) ja  kinnitage valik nupuga OK, ning väljuge menüüst ESC nupuga.

7. Puhkuse programm

Vajutage MENU nupule. Valige ▲▼nuppudega PROGRAM ja vajutage OK,valige NEW ja vajutage OK, valige HOLiDAY ja vajutage OK, valige ON (kui soovite kindlaks perioodiks, nii sisselülitus- kui ka väljalülitusprogrammi) või OFF (kui soovite kindlaks perioodiks ainult väljalülitusprogrammi). Kui te valite  ON/OFF variandi, peate esmalt valima kanali, seejärel nädala päevad, millal toimub sisse/välja lülitus. Seejärel saate valida programmi alguskuu ja –päeva ja programmi lõpukuu ja -päeva.

8. Astro programm

Astro programmi sisestades on võimalik valida järgmiste valikute seast:

SUNSET ON SUNRISE OFF – Programmkell lülitub sisse päikeseloojangul ja välja päikesetõusul. SUNSET OFF SUNRISE ON – Programmkell lülitub sisse päikesetõusul ja välja päikeseloojangul. SUNRISE PULSE – Programmkell lülitub sisse päikesetõusul kindlaks ajaks. SUNSET PULSE – Programmkell lülitub sisse päikeseloojangul kindlaks ajaks. SUNRISE SUNSET PULSE – Programmkell lülitakse sisse nii päikesetõusul kui päikeseloojangul kindlaks ajaks.

8.1 Sunset in sunrise off

Valige SUNSET ON SUNRISE OFF vajutades OK. Korraks kuvatakse vabad mälukohad. Kui vaja, sisestage Astro seaded (vaata punkt 11.4). Valige kanal või kanalid, mida soovite lülitada ( vaid 752-l) ja vajutage √ -> OK. Valige nädalapäevad ja vajutage √ -> OK. Kui te soovite, et programmkell lülituks täpselt päiksetõusul sisse ja päikseloojangul välja, siis jätke OFFSET 000. Kui te soovite arvutuslikust päiksetõusust ja -loojangust hilisemat või varasemat sisse ja välja lülitust, siis sisestage + - klahvidega teile sobilik väärtus ja vajutage OK (751-l on võimalik anda sisse- ja väljalülitusele erinev viide. 752-l on viite väärtus üks ja sama. See tähendab, et kui te määrate näiteks sisselülituse viiteks +30 minutit, siis on ka väljalülituse viide +30 minutit ).

Edasi küsitakse OFF PERIOD: YES NO. Valige NO kui soovite, et programmkell jääks sisselülitatuks päikseloojangust päiksetõusuni. Valige YES, kui soovite teha öist väljalülitust (näiteks 23-st kuni 05-ni). Olles valinud YES peate sisestama + - klahvidega tunnid ja minutid kuna soovite teha väljalülitust (näiteks 23.00). Kinnitage valik OK nupuga. Edasi peate valima  CANNEL ON: YES NO. Valige NO kui soovite, et kanal jääks väljalülitatuks kuni järgmise päikseloojanguni. Valige YES kui soovite sisselülitust varem. Kui valite YES peate sisestama + - klahvidega tunnid ja minutid kuna soovite sisselülitust (näiteks 05.00), kinnitage valik OK nupuga. Programm on salvestatud.

9. Programmide vaatamine ja muutmine

Vajutage MENU nupule. Vasakpoolsete nuppudega valige PROGRAM ja vajutage OK, valige REVIEW ja vajutage OK, valige ALL ja vajutage OK. Sisestatud programmides saate liikuda  ▲▼ nuppudega, programmide muutmiseks vajutage nupule EDIT.

10. Programmide kustutamine

Vajutage MENU nupule. Vasakpoolsete nuppudega valige PROGRAM ja vajutage OK, valige DELETE ja vajutage OK, ekraanile kuvatakse kiri ALL. Kui te vajutate YES, kustutatakse kõik programmid. Kui vajutate NO saate programmide vahel liikuda ▲▼ nuppudega ja kustutada teile vajaliku programmi. CONFIRM  vajutage YES. Programm(-id) on kustutatud, väljuge menüüst ESC nupuga.

11. Seaded

11.1 Taustvalguse seadistamiseks vajutage MENU, valige CONFIG ja vajutage OK, valige LIGHT ja vajutage OK, valige FIX ON (kui soovite, et taustvalgus põleks koguaeg) või 2 MIN (kui soovite, et taustvalus lülitatakse välja 2 minutit peale viimast sisestust) ja vajutage OK. Väljuge menüüst ESC nupuga.

11.2 PIN koodi (4-kohaline) seadistamiseks vajutage MENU nuppu, valige CONFIG ja vajutage OK, valige PIN ja vajutage OK, valige NO PIN (kui soovite, et PIN koodi valik oleks väljalülitatud) või PIN (kui soovite aktiveerida PIN koodi) ja vajutage OK, sisestage + - klahvidega teile sobiv kood. Iga numbri sisestamiseks peate vajutama OK. Kui PIN kood on sisestatud, küsitakse seda koodi edaspidi iga kord kui soovite siseneda menüüsse.

11.3 Töötunnilugeja seadistamiseks vajutage MENU nuppu, valige CONFIG ja vajutage OK, valige HCOUNTER ja vajutage OK, valige ▲√ nuppudega kanal, valige REVIEW ( kui soovite näha aega kui kaua on kanal olnud sisselülitatud, tunnilugejat saab nullida RES nupuga ) või SERVICE (siit saab sisestada ajalise väärtuse, peale mille täitumist kuvatakse ekraanile SERVICE kiri) ja vajutage OK

11.4 Astro seadete määramiseks vajutage MENU nuppu, valige CONFIG ja vajutage OK, valige ASTRO ja vajutage OK. Valige COUNTRY ja vajutage OK. Valige EESTI ja vajutage OK. Valige Tallinn kui olete Põhja-Eestis ja Tartu kui olete Lõuna-Eestis, vajutage OK.

12. Automaat- ja käsitsilülitus

Vasakpoolsete klahviga (vasakult esimene lülitab esimest kanalit ja vasakult teine lülitab teist kanalit) saab teha sund käsitsilülitust. Kui vajutate 1 kord ilmub ekraanile kiri FIX ON ja kanal on koguaeg sisselülitatud asendis (hoolimata sisestatud programmist). Kui vajutate 2 korda ilmub ekraanile tekst FIX  OFF ja kanal on kogu aeg väljalülitatud asendis (hoolimata sisestatud programmist). Kui vajutate 3 korda ilmub ekraanile kiri OVR ja kanal on kuni järgmise programmikohase lülituseni avatud/suletud asendis (OVR on – avatud, OVR off – suletud). Kui vajutate 4 korda toimub lülitus programmipõhiselt ja ekraanil ei tohiks olla ei kirja FIX ega OVR.

13. Patarei vahetus

Enne patarei vahetust peab programmkell olema lahti ühendatud vooluvõrgust. Patarei vahetuse käigus kaob kuupäev ja kellaaeg, need tuleb hiljem uuesti sisestada.

Esmalt tõstke kruvikeerajat kasutades üles patareisahtel (vaata pilti), see järel eemaldage sahtlist vana patarei ja asendage see uuega jälgides tagasipanekul patarei polaarsust. Viimaks sulgege sahtel ja sisestage uuesti kuupäev ja kellaaeg, ning ühendage programmkell jälle vooluvõrku. Vana patarei utiliseerige keskkonnasõbralikult.

14. Tehnilised andmed

Mõõdud			45 x 35 x 60

Kaal 				220 grammi

Toide			kirjas programmkellal

Kaitseklass			II

Voolutarve			1VA

Lõlitusvõimsus:

-Oomiline koormus (VDE, ICE)		16A  / 250 V AC

-Induktiivkoormus cos 0.6		10 A / 250V AC

-hõõg- ja halogeenlamp		2600 W

-luminofoorlamp			1000 W

-nimikoormused AC1 / AC15		3700w / 750W

-lülitavad kontaktid			ümberlülituvad kontaktid

-töötemperatuur			-10°C...+55°C

-käigu täpsus			± 0,5sek./ööpäevas +20°C juures

-lühim lülitusaeg			1 min.

Mälukohtade arv			70

Tarnija: OÜ Rotellaks Tähe 114 Tartu 51013  Tel/Faks: 736 6116