Talis PS 360-7-1

Seadme montaaźi tohib teostada vaid kvalifitseeritud elektrik. Paigaldage anduri ja seadme vahele kaitselüliti (250VAC, 10A) karakteristik C, nagu ette nähtud EN 60898-1. Garantii kaotab kehtivuse kui seadet omaalgatuslikult muuta või manipuleerida.

Info

Kohalolekuandur kasutab passiiv infrapuna sensorit (PIR sensor), mis  reageerib temperatuuri muutustele mõõtealas.

Paigaldus

Jälgige illustreerivaid jooniseid originaal juhendist.

Asukoha valikul (joonis nr.2) on tähtis, et kohalolekuanduri läheduses ei oleks soojusallikaid, peegeldavate pindadega (näiteks peeglid) ega liikuvaid  objekte (suured taimed, puuoksad). Ärge paigaldage kohalolekuandurit otsese päiksevalguse kätte. Soovitatav paigalduskõrgus on 2,5 meetrit.

Eemaldage pealmine kate f, keerake lahti kruvid ja eemaldage kate e (joonis 4A). Koorige toitekaabli otstest 6-8mm isolatsiooni (joonis 4B). Tõmmake toitekaabel läbi kummitihendite (Joonis 4B) ja ühendage anduri külge (Joonis 3). Paigaldage kohalolekuanduri põhjaplaat (Joonis 4C) kruvige tagasi kate e  ja seadistage liikumisandur (Joonis 5).

Seadistus

Jälgige illustreerivaid jooniseid originaal juhendist.

Kohalolekuanduri seadistamiseks on 3 nuppu (Joonis 5).

METER - Nupu abil saab seadistada mõõteala kaugust (kuni 7m.).

TIME -  Nupu abil saab määrata aega kui pikalt (seadistatav 5sek. – 30min.) põleb valgustus peale liikumise tuvastamist mõõtealas. Test asendis on võimalik anduri mõõteala suurust testida, selles asendis lülitub LED ja valgustus põlema 2 sekundiks kui mõõtealas toimub liikumine (joonis 6).  - asendis on lülituse pikkuseks 1 sekund, kasutatakse näiteks trepikojarelee lülitamiseks.

LUX - nupu abil saab seadisatada valgustase (seadistatav 10Lux - ∞ ), millest alla poole lülitub kohalolekuandur töösse.  - asendis on võimalik salvestada hetke valguse tase, millest alla poole lülitub kohalolekuandur töösse. Keerates LUX nupp sellesse asendisse hakkab LED kohalolekuanduril aeglaselt vilkuma, see näitab et on käivitatud treeningreziim. Treeningreziim kestab umbes 25 sekundit, mille jooksul salvestatakse hetke valgustase. Kui tase on salvestatud lülitatakse 5 sekundiks põlema nii valgustus kui LED.

Talis PS 360-7-1

Seadme montaaźi tohib teostada vaid kvalifitseeritud elektrik. Paigaldage anduri ja seadme vahele kaitselüliti (250VAC, 10A) karakteristik C, nagu ette nähtud EN 60898-1. Garantii kaotab kehtivuse kui seadet omaalgatuslikult muuta või manipuleerida.

Info

Kohalolekuandur kasutab passiiv infrapuna sensorit (PIR sensor), mis  reageerib temperatuuri muutustele mõõtealas.

Paigaldus

Jälgige illustreerivaid jooniseid originaal juhendist.

Asukoha valikul (joonis nr.2) on tähtis, et kohalolekuanduri läheduses ei oleks soojusallikaid, peegeldavate pindadega (näiteks peeglid) ega liikuvaid  objekte (suured taimed, puuoksad). Ärge paigaldage kohalolekuandurit otsese päiksevalguse kätte. Soovitatav paigalduskõrgus on 2,5 meetrit.

Eemaldage pealmine kate f, keerake lahti kruvid ja eemaldage kate e (joonis 4A). Koorige toitekaabli otstest 6-8mm isolatsiooni (joonis 4B). Tõmmake toitekaabel läbi kummitihendite (Joonis 4B) ja ühendage anduri külge (Joonis 3). Paigaldage kohalolekuanduri põhjaplaat (Joonis 4C) kruvige tagasi kate e  ja seadistage liikumisandur (Joonis 5).

Seadistus

Jälgige illustreerivaid jooniseid originaal juhendist.

Kohalolekuanduri seadistamiseks on 3 nuppu (Joonis 5).

METER - Nupu abil saab seadistada mõõteala kaugust (kuni 7m.).

TIME -  Nupu abil saab määrata aega kui pikalt (seadistatav 5sek. – 30min.) põleb valgustus peale liikumise tuvastamist mõõtealas. Test asendis on võimalik anduri mõõteala suurust testida, selles asendis lülitub LED ja valgustus põlema 2 sekundiks kui mõõtealas toimub liikumine (joonis 6).  - asendis on lülituse pikkuseks 1 sekund, kasutatakse näiteks trepikojarelee lülitamiseks.

LUX - nupu abil saab seadisatada valgustase (seadistatav 10Lux - ∞ ), millest alla poole lülitub kohalolekuandur töösse.  - asendis on võimalik salvestada hetke valguse tase, millest alla poole lülitub kohalolekuandur töösse. Keerates LUX nupp sellesse asendisse hakkab LED kohalolekuanduril aeglaselt vilkuma, see näitab et on käivitatud treeningreziim. Treeningreziim kestab umbes 25 sekundit, mille jooksul salvestatakse hetke valgustase. Kui tase on salvestatud lülitatakse 5 sekundiks põlema nii valgustus kui LED.

Tehnilised andmed

Mõõtmed			Ø 115 x 43

Toide			230V/ 50-60Hz

Mõõtenurk			360°

Mõõteala			umbes 7m paigaldatuna 2,5m kõrgusele

Töötemperatuur		0...+45 C

Kaitseaste			IP44

Voolutarve			˂1W (passiiv olekus)

Lülitusvõimsus valgustus:

-Hõõglamp 			max. 2000 W

-Halogeenlamp (AC) 		max. 1000 W

-Halogeenlamp (LV)		max. 1000 VA / 600 W (traditsiooniline)

max. 1000 VA / 900 W (elektrooniline)

-Luminofoorlamp		max. 900 VA / 100 μF

25 x (1 x 18 W); 12 x (2 x 18 W);

15 x (1 x 36 W); 7 x (2 x 36 W);

10 x (1 x 58 W); 5 x (2 x 58 W)

-LED lamp			max. 400W

-Säästulamp			 max. 600 VA / 400 W (ka. CFL ja PL lamp)

- Valgustundlikus		10 Lux - ∞ LUX, - treeningreziim.

- Lülituseaeg		5sek. – 30min.

Tarnija: OÜ Rotellaks Tähe 114 Tartu, 51013  Tel. 736 6116  www.rotellaks.ee

Tehnilised andmed

Mõõtmed			Ø 115 x 43

Toide			230V/ 50-60Hz

Mõõtenurk			360°

Mõõteala			umbes 7m paigaldatuna 2,5m kõrgusele

Töötemperatuur		0...+45 C

Kaitseaste			IP44

Voolutarve			˂1W (passiiv olekus)

Lülitusvõimsus valgustus:

-Hõõglamp 			max. 2000 W

-Halogeenlamp (AC) 		max. 1000 W

-Halogeenlamp (LV)		max. 1000 VA / 600 W (traditsiooniline)

max. 1000 VA / 900 W (elektrooniline)

-Luminofoorlamp		max. 900 VA / 100 μF

25 x (1 x 18 W); 12 x (2 x 18 W);

15 x (1 x 36 W); 7 x (2 x 36 W);

10 x (1 x 58 W); 5 x (2 x 58 W)

-LED lamp			max. 400W

-Säästulamp			 max. 600 VA / 400 W (ka. CFL ja PL lamp)

- Valgustundlikus		10 Lux - ∞ LUX, - treeningreziim.

- Lülituseaeg		5sek. – 30min.

Tarnija: OÜ Rotellaks Tähe 114 Tartu, 51013  Tel. 736 6116  www.rotellaks.ee