Ruumi termostaat Thermio 603

Ruumi termostaat võimaldab ratsionaalselt soojuse reguleerimist, säästab energiat, võimaldab kõige lihtsamal viisil soovitud ruumi temperatuuri hoida.

- saab juhtida kütet või kliimaseadet temperatuuril +5°C kuni +35°C.

- automaatne külmakaitse

Kasutuskoht

- pinnapealne installatsioon seinale

- ainult kuivades ruumides!

Installatsioon

1.Eemaldage seadme kate kruvikeeraja abil.

2.Kruvige lahti ja eemaldage relee kate.

3.Ühendadage juhtmed vastavalt elektriskeemile.

4.Seadme tagakülg kinnitadage kaasasolevate kruvidega seina külge.

5.Paigaldage patareid (2 x 1,5V AAA) ja seadme kate.

Temperatuuri reguleerimine

Ruumi temperatuuri saab reguleerida pöördnupu abil

1.Valige lülitiga Teile vajalik funktsioon: küte või jahutus. Taustvalgus lülitakse sisse

2.Valige pöördnuppu keerates teile sobiv temperatuur. Ekraanile kuvatakse alati ruumi hetke temperatuur.

Funktsioonid

Lülitage nupp vajalikku asendisse:

0           Väljas

Küte	Valige pöördnuppu keerates teile vajalik temperatuur.

Ruumi temperatuuri muutudes lülitub küte sisse või välja.

Jahutus  Valige pöördnuppu keerates teile vajalik temperatuur.

Ruumi temperatuuri muutudes lülitub kliimaseade sisse või välja.

Kui küte või jahutus on sisse lülitatud, siis põleb ekraanil sümbol

Diferentsiaal

Saab valida kaks erinevat diferentsiaali temperatuuri reguleerimiseks: kas 0,4°C või 0,6°C. Selleks sillata keskmine ja üks äärmistest klemmidest. Diferentsiaali klemmid asuvad seadme kaane ülemises osas.

Aku laetus

Patareide tühjenedes ilmub ekraanile sümbol . Kui patareide vahetus toimub mõne minuti jooksul, siis säilivad sisestatud andmed.

Tehnilised andmed:

Mõõdud KxLxS, mm		82x121x18 mm                            Reguleerimisala 		              + 5°C kuni + 35°C

Toitepinge			2 x 1,5V LR03/AAA	          Temperatuuri mõõtepiirkond  	+ 0°C kuni + 40°C

Lülitusvõimsus 						          Temperatuuri kontroll displeil	iga 10 sekundi järel

Aktiiv (induktiivkoormus  0,6)	max 6(2)A/250V AC/50 Hz        Töötemperatuur			- 5°C kuni + 45°C

Lülitusväljund			potensiaalivaba 		          Täpsus				± 1°C + 20°C juures

Funktsioonid			küte/jahutus 		          Näidu täpsus			0,5 °C

Kaitseklass			 IP 30

Automaatne külmakaitse		+ 5°C

Diferentsiaal			0,4°C või 0,6°C		 Tarnija: OÜ Rotellaks  51013 Tartu Tähe 114  Tel: 736 6116  www.rotellaks.ee