Temperatuuriregulaatori  thermio  kasutamisjuhend

Antud temperatuuriregulaatoriga saab juhtida ruumi temperatuuri:	- madalama temperatuuri järgi

- normaaltemperatuuri järgi

MONTAAZ

1)Eemaldada reguleerimisnupp		   2)Keerata lahti kinnituskruvi	   3)Temperatuuri reguleerimispiirkonna paikapanek

- 1 ja 3 sildamisel läbi programmkella  relee-

kontaktide juhitakse ruumi temperatuuri   4(C

madalama temperatuuri järgi

Tehnilised andmed:	Lülitusvõimsus		10(4)A/250V

Reguleerimispiirkond	+5(C kuni +30(C

Madalam  temperatuur	4K

Lülitusdiferents		0,5K

Kaitseklass		IP20

Võimsustarve		200mW

Tarnija: OÜ Rotellaks  51013 Tartu Tähe 114  Tel: 07 366 116

Temperatuuriregulaatori  thermio  kasutamisjuhend

Antud temperatuuriregulaatoriga saab juhtida ruumi temperatuuri:	- madalama temperatuuri järgi

- normaaltemperatuuri järgi

MONTAAZ

1)Eemaldada reguleerimisnupp		    2)Keerata lahti kinnituskruvi	  3)Temperatuuri reguleerimispiirkonna paikapanek

- 1 ja 3 sildamisel läbi programmkella  relee-

kontaktide juhitakse ruumi temperatuuri   4(C

madalama temperatuuri järgi

Tehnilised andmed:	Lülitusvõimsus		10(40)A/250V

Reguleerimispiirkond	+5(C kuni +30(C

Madalam  temperatuur	4K

Lülitusdiferents		0,5K

Kaitseklass		IP20

Võimsustarve		200mW

Tarnija: OÜ Rotellaks  51013 Tartu Tähe 114  Tel: 07 366 116