Digitaalne pistikupesa programmkell 							Art. G006119

1) Seletused (vt. orig. juhendi joonist A):				2) Ekraan (vt. orig. juhendi joonist B):

1.Master Clear – Kustutab kõik mälus olevad programmid		MO – esmaspäev

2.Random – Juhusegeneraator 					TU – teisipäev

3.Clock – Kellaaja ja nädalapäevade seadistus			WE – kolmapäev

4.Timer – Programmide koostamine				TH – neljapäev

5.ON/AUTO/OFF – Programmkella tööreziimid			FR – reede

6. Week – Nädalapäeva seadistus 				SA – laupäev

7.Hour – Tunni seadistus					SU – pühapäev

8.Min – Minuti seadistus					ON– sisselülitatud

9.RST/CLR – Reseti nupp					OFF– väljalülitatud

10.LED – Staatuse indikaator					AUTO– programmkell on automaattööl

S  –  Suveaeg

R – Juhulülitus aktiivne

3) Töösse seadmine

a)Vajuta Master Clear nuppu, sellega kustutatakse mälust kõik varem sisestatud programmid ja kellaajad. Ekraanile ilmuvad 3 sekundiks kõik sümbolid . Programmkell on töösselülitamiseks valmis.

b) Ekraanile ilmub: 0:00:00 MO / Auto

4) Kellaaja seadistamine

Vajutage ja hoidke all klahve CLOCK ja WEEK, et seadistada nädalapäev. Vajutage ja hoidke all klahve CLOCK  ja HOUR, et seadistada tunnid. Vajutage ja hoidke all klahve CLOCK  ja MIN, et seadistada minutid.

24h/12h vormingu muutmiseks vajutage korraga klahve CLOCK ja TIMER.

Suve-ja talveaja vahetamiseks vajutage korraga klahve CLOCK ja ON/AUTO/WEEK. Kellaaeg muutub +1 tundi ja ekraanile ilmub sümbol S (suveaeg). Talveajale ümberlülitamiseks korda sama tegevust.

Digitaalne pistikupesa programmkell 							Art. G006119

1) Seletused (vt. orig. juhendi joonist A):				2) Ekraan (vt. orig. juhendi joonist B):

1.Master Clear – Kustutab kõik mälus olevad programmid		MO – esmaspäev

2.Random – Juhusegeneraator 					TU – teisipäev

3.Clock – Kellaaja ja nädalapäevade seadistus			WE – kolmapäev

4.Timer – Programmide koostamine				TH – neljapäev

5.ON/AUTO/OFF – Programmkella tööreziimid			FR – reede

6. Week – Nädalapäeva seadistus 				SA – laupäev

7.Hour – Tunni seadistus					SU – pühapäev

8.Min – Minuti seadistus					ON– sisselülitatud

9.RST/CLR – Reseti nupp					OFF– väljalülitatud

10.LED – Staatuse indikaator					AUTO– programmkell on automaattööl

S  –  Suveaeg

R – Juhulülitus aktiivne

3) Töösse seadmine

a) Vajuta Master Clear nuppu, sellega kustutatakse mälust kõik varem sisestatud programmid ja kellaajad. Ekraanile ilmuvad 3 sekundiks kõik sümbolid . Programmkell on töösselülitamiseks valmis.

b) Ekraanile ilmub: 0:00:00 MO / Auto

4) Kellaaja seadistamine

Vajutage ja hoidke all klahve CLOCK ja WEEK, et seadistada nädalapäev. Vajutage ja hoidke all klahve CLOCK  ja HOUR, et seadistada tunnid. Vajutage ja hoidke all klahve CLOCK  ja MIN, et seadistada minutid.

24h/12h vormingu muutmiseks vajutage korraga klahve CLOCK ja TIMER.

Suve-ja talveaja vahetamiseks vajutage korraga klahve CLOCK ja ON/AUTO/WEEK. Kellaaeg muutub +1 tundi ja ekraanile ilmub sümbol S (suveaeg). Talveajale ümberlülitamiseks korda sama tegevust.

5) Programmide sisestamine

5.1 Sisselülitusprogramm

Programmeerimise alustamiseks vajutage klahvi TIMER üks kord. Ekraanile ilmub sümbol ON 1 ja esimese sisetatud programmi sisselütuse aeg, kui ühtegi programmi pole sisestatud on ekraanil sümbolid --:--

Esmaslt valige WEEK nupuga nädalapäevad, kuna peaks programmkell lülitama. Edasi sisetage lülituse aeg, kasutades nuppe HOUR (tunnid) ja MIN (minutid).

5.2 Väljalülitusprogramm

Vajutage uuesti üks kord klahvi TIMER. Erkaanile ilmub sümbol OFF 1 ja esimese progammi väljalülituse aeg. Kui ühtegi programmi pole sisestatud on ekraanil sümbolid --:--

Esmaslt valige WEEK nupuga nädalapäevad, kuna peaks programmkell välja lülitama. Edasi sisetage välja lülituse aeg, kasutades nuppe HOUR (tunnid) ja MIN (minutid).Programmeerimisest väljumiseks vajutage CLOCK nuppu.

6) Kustutamine

Programmi on võimalik üle kirjutada (vt. punkt 5) või deaktiveerida. Deaktiveerimiseks vajutage TIMER klahvi ja peale seda RST/RCL  klahvi, sellega  asendatakse kellaaeg --:-- . Deaktiveerimine ja aktiveerimine, tuleb teha iga sisse- ja väljalülituse kohta ükshaaval.

Programmide uuesti aktiveerimiseks kurrake protseduuri.

7) Juhusegeneraatori sisse- või väljalülitamiseks vajuta klahvi RANDOM, ekraanile ilmub sümbol R. Juhulülitus toimub ajavahemikul 6PM ja 6 AM, ning lülituse pikkuseks on 10-31 minutit. Juhusegeneraator töötab ainult režiimis AUTO.

8) Käsitsi või automaatne sisse- ja väljalülitus

Vajutades klahvi ON/AUTO/OFF saab vahetada lülituskäsklusi.

AUTO – pistikupesa lülitub sisse ja välja vastavalt sisestatud programmidele.

ON – pistikupesa on pidevalt aktiveeritud, sõltumata sisestatud käsklustest.

OFF – pistikupesa on pidevalt deaktiveeritud, sõltumata programmidest.

9) Programmkella kasutamine. Peale programmide sisestamist aseta programmkell pistikupessa, ühenda reguleeritava seadmega. Märgutuli (10) süttib, kui pistikupesa on aktiivne. NB! Ära ületa lubatud maksimumvõimsust!

10) Tehnilised andmed:

Toide			230V 50Hz

Koormustaluvus		max 16A;  max 2A indukt.

Mälukohti			20 (10 sisse + 10 välja)

Tarnija: OÜ Rotellaks Tähe 114, 51013 Tartu  www.rotellaks.ee

5) Programmide sisestamine

5.1 Sisselülitusprogramm

Programmeerimise alustamiseks vajutage klahvi TIMER üks kord. Ekraanile ilmub sümbol ON 1 ja esimese sisetatud programmi sisselütuse aeg, kui ühtegi programmi pole sisestatud on ekraanil sümbolid --:--

Esmaslt valige WEEK nupuga nädalapäevad, kuna peaks programmkell lülitama. Edasi sisetage lülituse aeg, kasutades nuppe HOUR (tunnid) ja MIN (minutid).

5.2 Väljalülitusprogramm

Vajutage uuesti üks kord klahvi TIMER. Erkaanile ilmub sümbol OFF 1 ja esimese progammi väljalülituse aeg. Kui ühtegi programmi pole sisestatud on ekraanil sümbolid --:--

Esmaslt valige WEEK nupuga nädalapäevad, kuna peaks programmkell välja lülitama. Edasi sisetage välja lülituse aeg, kasutades nuppe HOUR (tunnid) ja MIN (minutid).Programmeerimisest väljumiseks vajutage CLOCK nuppu.

6) Kustutamine

Programmi on võimalik üle kirjutada (vt. punkt 5) või deaktiveerida. Deaktiveerimiseks vajutage TIMER klahvi ja peale seda RST/RCL  klahvi, sellega  asendatakse kellaaeg --:-- . Deaktiveerimine ja aktiveerimine, tuleb teha iga sisse- ja väljalülituse kohta ükshaaval.

Programmide uuesti aktiveerimiseks kurrake protseduuri.

7) Juhusegeneraatori sisse- või väljalülitamiseks vajuta klahvi RANDOM, ekraanile ilmub sümbol R. Juhulülitus toimub ajavahemikul 6PM ja 6 AM, ning lülituse pikkuseks on 10-31 minutit. Juhusegeneraator töötab ainult režiimis AUTO.

8) Käsitsi või automaatne sisse- ja väljalülitus

Vajutades klahvi ON/AUTO/OFF saab vahetada lülituskäsklusi.

AUTO – pistikupesa lülitub sisse ja välja vastavalt sisestatud programmidele.

ON – pistikupesa on pidevalt aktiveeritud, sõltumata sisestatud käsklustest.

OFF – pistikupesa on pidevalt deaktiveeritud, sõltumata programmidest.

9) Programmkella kasutamine Peale programmide sisestamist aseta programmkell pistikupessa, ühenda reguleeritava seadmega. Märgutuli (10) süttib, kui pistikupesa on aktiivne. NB! Ära ületa lubatud maksimumvõimsust!

10) Tehnilised andmed:

Toide			230V 50Hz

Koormustaluvus		max 16A;  max 2A indukt.

Mälukohti			20 (10 sisse + 10 välja)

Tarnija: OÜ Rotellaks Tähe 114, 51013 Tartu  www.rotellaks.ee