Talis MWF3 200-9-1

Seadme montaaźi tohib teostada vaid kvalifitseeritud elektrik. Paigaldage anduri ja seadme vahele kaitselüliti (250VAC, 10A) karakteristik C, nagu ette nähtud EN 60898-1. Garantii kaotab kehtivuse kui seadet omaalgatuslikult muuta või manipuleerida.

Info

Liikumisandur kasutab passiiv infrapuna sensorit (PIR sensor), mis  reageerib temperatuuri muutustele mõõtealas.

Paigaldus

Jälgige illustreerivaid jooniseid originaal juhendist.

Asukoha valikul (joonis nr.2A) on tähtis, et liikumisanduri läheduses ei oleks soojusallikaid, peegeldavate pindadega (näiteks peeglid) ega liikuvaid  objekte (suured taimed, puuoksad). Ärge paigaldage liikumisandrit otsese päiksevalguse kätte. Soovitatav paigalduskõrgus on 1,2 – 1,5 meetrit (joonis 2B).

Eemaldage liikumisanduri pea koos raamiga (joonis 4C), puhastage kaabli otsad 6-8mm ulatuses (joonis 4A) ja ühendage anduriga (Joonis 3). Paigaldage liikumisandur seadmetoosi (joonis 4B). Kinnitage liikumisanduri pea koos raamiga tagasi anduri külge (Joonis 4C).

Seadistus

Jälgige illustreerivaid jooniseid originaal juhendist.

Nupud liikumisanduri seadistamiseks asuvad liikumisanduri peal oleva katte all (Joonis 4C kate g ning Joonis 6).

Nupp A (joonis 6) ON asendis lülitab valgusti 2 tunniks sisse ja peale mida naaseb liikumisandur automaatreziimi. Asendis AUTO on liikumisandur automaatreziimis ja lülitus toimub liikumise peale. Asendis OFF on liikumisandur välja lülitatud.

TIME -  Nupu abil saab määrata aega kui pikalt (seadistatav 5sek. – 30min.) põleb valgustus peale liikumise tuvastamist mõõtealas. Test asendis on võimalik anduri mõõteala suurust testida, selles asendis lülitub LED ja valgustus põlema 2 sekundiks kui mõõtealas toimub liikumine.  - asendis on lülituse pikkuseks 1 sekund, kasutatakse näiteks trepikojarelee lülitamiseks.

LUX - nupu abil saab seadisatada valgustase (seadistatav 10Lux - ∞ ), millest alla poole lülitub liikumisandur töösse.  - asendis on võimalik salvestada hetke valguse tase, millest alla poole lülitub liikumisandur töösse. Keerates LUX nupp sellesse asendisse hakkab LED liikumisanduril aeglaselt vilkuma, see näitab et on käivitatud treeningreziim. Treeningreziim kestab umbes 10 sekundit, mille jooksul salvestatakse hetke valgustase. Kui tase on salvestatud lülitatakse 5 sekundiks põlema nii valgustus kui LED.

METER – Nupu abil saab seadistada liikumisanduri mõõteala kaugust. Seadistatav 2 - 9m.

Kui liikumisandur ühendadatkse esimest korda vooluvõrku käivitab see seadme kontroll tsükli, mis võib kesta kuni 60 sekundit. Selle aja jooksul lülitakse sisse/välja valgustust ja LED-i seadme peal. Peale tsükli lõppu naaseb seade eelnevalt valitud reziimi.

Tehnilised andmed

Toide			230V/ 50-60Hz

Mõõtenurk		200°

Mõõteala			umbes 8m paigaldatuna 2m kõrgusele

Töötemperatuur		0...+45 C

Kaitseaste			IP40

Voolutarve		˂1W (passiiv olekus)

Lülitusvõimsus valgustus:

-Hõõglamp 		max. 2000 W

-Halogeenlamp (AC) 		max. 1000 W

-Halogeenlamp (LV)		max. 1000 VA / 600 W (traditsiooniline)

max. 1000 VA / 900 W (elektrooniline)

-Luminofoorlamp		max. 900 VA / 100 μF

25 x (1 x 18 W); 12 x (2 x 18 W);

15 x (1 x 36 W); 7 x (2 x 36 W);

10 x (1 x 58 W); 5 x (2 x 58 W)

-LED lamp			max. 400W

-Säästulamp		 max. 600 VA / 400 W (ka. CFL ja PL lamp)

- Valgustundlikus		5 Lux - ∞ LUX, - treeningreziim.

- Lülituseaeg		5sek. – 30min.

Tarnija: OÜ Rotellaks Tähe 114 Tartu, 51013  Tel. 736 6116  www.rotellaks.ee